Инструкции по сборке

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На этом шаге весь крепеж затягивается от руки. Не затягивать ключом до конца шага 4.

A. 	Прикрепить выравниватель рамы (8) к основной несущей раме (A), как показано на рис.

Прикрепить основную несущую раму (A) к задней несущей раме (B) и задней вертикальной раме (C), с помощью:

Двух 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 55 (шайба 3/8")

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

и

Двух 63 (3/8" x 2 3/4" болт с квадратным подголовком)

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

B. 	Прикрепить три заглушки (4) к основной несущей раме (A).

Прикрепить концевые колпачки (6) к концам задней несущей рамы (B). Прикрепить заглушку (4) к верху задней вертикальной рамы (C).

C. 	Прикрепить угловую вертикальную раму (D) к основной несущей раме (A) с помощью:

Двух 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

D. 	Прикрепить верхнюю раму (E) и плоскую пластину (70) к угловой вертикальной раме (D) с помощью:

Двух 42 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 3")

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

E. 	Соединить верхнюю раму (E) и плоскую пластину (65) с задней вертикальной рамой (C) с помощью:

Двух 62 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 1/2") *

*ПРИМЕЧАНИЕ:

Винты с шестигранной головкой (62) входят в резьбовое отверстие внутри верхней рамы (E)

ШАГ

Выше показан ШАГ 1 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На этом шаге весь крепеж затягивается от руки. Не затягивать ключом до конца шага 4.

A. 	Прикрепить одну заглушку (4) к передней части верхней рамы (E).

Прикрепить одну заглушку (4) к малому горизонтальному рычагу, выходящему из угловой вертикальной рамы (D), как показано на рис.

B. 	Прикрепить переднюю раму (F) к основной несущей раме (A) с помощью:

Одного 62 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 1/2") *

Двух 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

Вставить плоский наконечник (2) в отверстие на передней раме (F).

*ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только один болт (62), как показано на рис. Вам потребуется, чтобы другое отверстие осталось открытым для шага 3.

C. 	Вставить две тонкие нейлоновые втулки (7) в регулятор подушки для спины (G). Прикрепить регулятор подушки для спины (G) к угловой вертикальной раме (D) с помощью:

Двух 40 (болт с шестигранной головкой 1/2" x 3")

Двух 54 (шайба 1/2")

Двух 50 (нейлоновая контргайка 1/2")

ШАГ

Выше показан ШАГ 2 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На этом шаге весь крепеж затягивается от руки. Не затягивать ключом до конца шага 4.

A. 	Прикрепить раму сиденья (H) и плоскую пластину (70) к угловой вертикальной раме (D) с помощью:

Двух 42 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 3")

Двух 55 (шайба 3/8")

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

B. 	Прикрепить раму сиденья (H) к основной несущей раме (A) с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	Вставить две толстые нейлоновые втулки (64) в раму сиденья (H), как показано на рис.

D. 	Прикрепить разгибание ног (J) к раме сиденья (H) с предустановленным валом (99), как показано на рис, и с помощью:

Двух 30 (1/4" x 9/16" установочный болт)

Двух 31 (1/4" шайба)

Затянуть два установочных винта (76) в раме сиденья (H), чтобы закрепить валы (99). Вставить одну заглушку (4) в раму сиденья (H), как показано на рис.

E. 	Прикрепить два валика из пеноматериала (19) к разгибанию ног (J) используя стержень валика из пеноматериала (K) и две круглые заглушки 1" (9), как показано на рис.

Вставить две заглушки (4) в разгибание ног (J), как показано на рис.

F. 	Проверить, чтобы удостовериться, что резиновый упор (85) и стопорная гайка (84) прикреплены к раме сиденья (H), как показано на рис.

ШАГ

Выше показан ШАГ 3 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

A. 	Установить два стояка весового стека (27) и два резиновых кольца (11) к основной несущей раме (A) на два самых широких отверстия. Установить два хромовых направляющих стержня (M) через резиновые кольца (11) и два стояка весового стека (27) в основную несущую раму (A).

B. 	Установить пятнадцать блинов весового стека (26) на два хромовых направляющих стержня (R). Проверить, что отверстия в блинах весового стека (26) обращены вперед, как показано на рис.

C. 	Соединить верхнюю пластину (20) со штоком переключения (21), с помощью:

Одного 46 (3/8" x 1 1/2" болт с головкой под торцевой ключ)

D. 	Вставить верхнюю пластину (20) и шток переключения (21) на направляющие стержни (M).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте, что круглый болт (46) стоит обращенным вперед, как показано на рис.

E. 	Вставить две ограничительные втулки (13) на направляющие стержни (M).

F. 	Вставить два направляющих стержня (M) в верхнюю раму весового стека (N).

Прикрепить верхнюю раму весового стека (N) и плоскую пластину (70) к верхней раме (E) с помощью:

Двух 42 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 3")

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

Вставить две заглушки (4) по сторонам верхней рамы весового стека (N), как показано на рис.

G. 	Прикрепить две ограничительные втулки (13) в верхнюю раму весового стека (N). Затянуть Установочные винты в каждой ограничительной втулке (13).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам необходимо теперь затянуть ключом все болты и гайки на основном блоке.

ШАГ

Выше показан ШАГ 4 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам потребуется ослабить два установочных винта (76) внутри опоры для рычага жима сидя (P), чтобы снять вал (71).

A. 	Прикрепить опору для рычага жима сидя (P) к верхней раме (E) с валом (71). Затянуть установочные винты (76) в опоре для рычага жима сидя (P). Самосмазывающиеся втулки (74) предустановлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам потребуется ослабить два установочных винта (76) внутри рычагов жима сидя (Q), чтобы снять вал (72)

B. 	Прикрепить рычаги жима сидя (Q) к опоре для рычага жима сидя (P) с валом (72). Затянуть установочные винты (76) внутри рычагов жима сидя (Q). Пластиковые втулки (75) предустановлены.

Проверьте, что подпружиненный штифт (77) в рычагах жима сидя (Q) полностью вошел в отверстие селектора в опоре для рычага жима сидя (P).

C. 	Прикрепить два плоских наконечника (2) к верху опоры для рычага жима сидя (P). Прикрепить две заглушки (5) к верху рычага жима сидя (Q).

D. 	Прикрепить правую рукоять жима сидя (R) к рычагу жима сидя (Q), как показано на рис., с помощью:

Трех 80 (установочный болт 3/8" x 5/8")

Трех 56 (3/8" изогнул шайбу)

Затянуть три установочных болта (80).

Вставить две круглые заглушки (100) и одну маленькую круглую заглушку (28) в правую рукоять жима сидя (R), как показано на рис.

E. 	Прикрепить левую рукоять жима сидя (L) к рычагу жима сидя (Q), как показано на рис., с помощью:

Трех 80 (установочный болт 3/8" x 5/8")

Трех 56 (3/8" изогнул шайбу)

Затянуть три установочных болта (80).

Вставить две круглые заглушки (100) и одну маленькую круглую заглушку (28) в левую рукоять жима сидя (L), как показано на рис.

ШАГ

Выше показан ШАГ 5 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

A. 	Прикрепить две заглушки (5) к верху и низу рамы подушки для спины (S). Прикрепить заглушку (4) к концу настраиваемой рамы подушки для спины (T).

B. 	Прикрепить подушку для спины (U) к раме подушки для спины (S) с помощью:

Двух 45 (болт с шестигранной головкой 5/16" x 1 3/4") *

Двух 59 (пружинная шайба 5/16")

Двух 58 (шайба 5/16")

*НЕ перетягивать эти болты. Затягивать эти болты, пока пружинная шайба не станет плоской.

Перезатяжка этих болтов приведет к снятию Т-образных муфт в подушках.

C. Прикрепить раму подушки для спины (S) к настраиваемой раме подушки для спины (T) с помощью:

Одного 80 (установочный  болт с круглой головкой 3/8" x 5/8") *

Одного 57 (Шайба 3/8" x 3/4" O.D.)

Вставить подпружиненный штифт (78), как показано на рис.

Две самосмазывающихся втулки (82) предустановлены.	 
*Затянуть установочный болт.

D. 	Вставить настраиваемую раму подушки для спины (T) в регулятор подушки для спины (G), и зафиксировать на месте подпружиненным штифтом (79).

ШАГ

Выше показан ШАГ 6 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

A. 	Прикрепить плоский наконечник (2) к основанию настраиваемой рамы подушки сиденья (V). Прикрепить две заглушки (5) к передней и задней стороне настраиваемой рамы подушки сиденья (V).

B. 	Прикрепить подушки сиденья (W) к настраиваемой раме подушки сиденья (V) с помощью:

Двух 45 (болт с шестигранной головкой 5/16" x 1 3/4") *

Двух 59 (пружинная шайба 5/16")

Двух 58 (шайба 5/16")

* НЕ перетягивать эти болты. Затягивать эти болты, пока пружинная шайба не станет плоской. Перезатяжка этих болтов приведет к снятию Т-образных муфт в подушках.

C. 	Вставить настраиваемую раму подушки сиденья (V) в раму подушки сиденья (H), и зафиксировать на месте подпружиненным штифтом (79).

D. 	Прикрепить два валика из пеноматериала (19) к передней части настраиваемой рамы подушки сиденья (V) используя стержень валика из пеноматериала (K) и две круглые заглушки 1" (9), как показано на рис.

E. 	Прикрепить левый нижний упор для ног (AA) и правый нижний упор для ног (AB) к угловой вертикальной раме (D) с помощью:

Двух 42 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 3") *

Двух 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

*Затянуть эти два болта 3/8".

F.	Прикрепить два валика из пеноматериала (19) к упору левой ноги (AA) и к упору правой ноги (AB) и зафиксировать круглой заглушкой 1" (9), как показано на рис.

ШАГ

Выше показан ШАГ 7 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оставьте все болты блоков затянутыми вручную до шага 13

A. 	Установить блок (A3) в опору для рычага жима сидя (P), как показано на рис., с помощью:

Одного 41 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 7")

Двух 57 (шайба 3/8" x 3/4" o.d.)

Двух 17 (распорная втулка)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

B. 	Установить блок (A5) в опору для рычага жима сидя (P), как показано на рис., с помощью:

Одного 41 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 7")

Двух 57 (шайба 3/8" x 3/4" o.d.)

Двух 17 (распорная втулка)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	Установить блок (A8) в блочный выступ на верхней раме весового стека (N), как показано на рис., с помощью:

Одного 44 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 1 3/4")

Двух 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

ШАГ

Выше показан ШАГ 8 в собранном виде.

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

Трос верхних блоков (66)

Стопорная шаровая пята

Металлическая шаровая пята

14'

4270 мм

Примечание:

Все блоки в этом шаге диаметром 4 1/4", за исключением отмеченных в шаге 8B.

Оставьте все болты блоков затянутыми вручную до окончания шага 13.

A. 	См. диаграмму 1. Начать со станции верхних блоков. Протянуть металлическую шаровую пяту троса верхних блоков (66) вверх и через отверстие, где будет установлен блок (A1) и затем вниз через следующее отверстие, где будет установлен блок (A2).

B. 	См. диаграмму 2. Установить блок диаметром 3 1/2" (A1) под тросом (66) и в верхнюю раму (E), как показано на рис., с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (распорка блока)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	См. диаграмму 2. Установить блок (A2) под тросом (66) и в верхнюю раму (E), как показано на рис., с помощью:

Одного 44 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 1 3/4")

Двух 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

D. 	См. диаграмму 1. Протянуть трос (66) по верху и вокруг предустановленного блока (A3), как показано на рис.

Протянуть трос (66) вокруг блока (A4) и установить блок (A4) в угловую вертикальную раму (D) как показано на диаграмме 2, с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (распорка блока)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

E. 	См. диаграмму 1. Протянуть трос (66) между блоком (A3) и предустановленным блоком (A5).

Протянуть трос (66) по верху и вокруг блока (A5) и назад через угловую вертикальную раму (D). Протянуть трос (66) вниз через маленький рычаг, выступающий из угловой вертикальной рамы (D) и вытянуть трос на полную длину.

F.	См. Диаграмму 3. Прикрепить кожух жима сидя (Z) к опоре для рычага жима сидя (P) с помощью:

Четырех 73 (винт 1/8" x 3/8")

ШАГ

Диаграмма 1

Установка троса

Блок диаметром 3 1/2"

Начать со станции верхних блоков,  вставив металлическую шаровую пяту здесь.

Трос верхних блоков

Диаграмма 3

Установка кожуха

Диаграмма 2

Установка блока

Блок диаметром 3 1/2"

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

Трос верхних блоков (66)

Стопорная шаровая пята

Металлическая шаровая пята

14"

4270 мм

Примечание:

Все блоки в этом шаге диаметром 4 1/4".

Оставьте все болты блоков затянутыми вручную до окончания шага 13.

A. 	См. Диаграмму 2. Установить блок (A6) под тросом (66) и в угловую вертикальную раму (D) с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (распорка блока)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

Трос (66) должен свисать вниз через маленький рычаг, выступающий из угловой вертикальной рамы (D).

B. 	См. Диаграмму 1. Протянуть трос (66) через верх держателя двойного блока (X). Установить блок (A7) с помощью:

Одного 44 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 1 3/4")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	См. Диаграмму 1. Протянуть трос (66) через отверстие в верхней раме (E), над предустановленным блоком (A8), вниз через верхнюю раму весового стека (N) и к весовому стеку.

D. 	См. Диаграмму 1A. Металлическая шаровая пята троса (66) должен висеть немного выше весового стека. Снять болт (23) с верхнего болта штока переключения (22), вставить металлическую шаровую пяту троса (66) через верхний болт штока переключения (22). Прикрепить концевой вал троса (38) и хорошо затянуть установочный винт (39). Туго натянуть трос (66) чтобы концевой вал троса (38) надежно вставился внутрь верхнего болта штока переключения (22). Повторно установить болт (23) в верхний болт штока переключения (22).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Удостоверьтесь, что верхний болт штока переключения (22) вкручен внутрь штока переключения (21) по крайней мере на пол-дюйма. Удостоверьтесь, что пружинная шайба (24) находится на месте и затянуть ключом стопорную гайку (25).

ШАГ

Диаграмма 1

Установка троса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Верхний болт штока переключения (22) должен быть вкручен минимум на 1/2" в шток переключения (21), и стопорная гайка (25) должна надежно стягивать пружинную шайбу (24), чтобы обеспечить надлежащее соединение. Проверять стопорную гайку (25) один раз в неделю, чтобы удостовериться, что она затянута.

Диаграмма 1A

Трос верхней тяги

Начать с установки блока (A6).

(минимум)

Диаграмма 2

Установка блока

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

Трос нижних блоков (67)

Стопорная шаровая пята

Маленькая шаровая пята

3730 мм

12'3"

Примечание:

Все блоки в этом шаге диаметром 4 1/4", за исключением указанных в шаге 10B.

Оставьте все болты блоков затянутыми вручную до окончания шага 13.

A. 	См. Диаграмму 1. Вставить маленькую шаровую пяту троса нижних блоков (67) в отверстие в разгибании ног (J), где будет установлен блок (B1). Вставить трос (67) внутрь и через раму сиденья (H). Вставить трос (67) внутрь и через угловую вертикальную раму (D), и вытянуть трос (67) на полную длину.

B. 	См. Диаграмму 2. Установить блок диаметром 3 1/2" (B1), над тросом (67) и в разгибание ног (J), как показано на рис., с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (распорка блока)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	См. Диаграмму 2. Установить блок (B2) над тросом (67) и в раму сиденья (H), как показано на рис., с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (распорка блока)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

D. 	См. Диаграмму 1. Протянуть трос (67) через держатель блока, установленный на основной несущей раме(A).

E. 	См. Диаграмму 2. Установить блок (B3) над тросом (67) и внутрь держателя блока, установленного на основной несущей раме(A), с помощью:

Одного 44 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 1 3/4")

Двух 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

ШАГ

Диаграмма 1

Установка троса

Трос нижних блоков

Начать здесь в разгибании ног, вставив маленькую шаровую пяту сюда.

Диаграмма 2

Установка блока

Блок диаметром 3 1/2"

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

Трос нижних блоков (67)

Стопорная шаровая пята

Маленькая шаровая пята

3730 мм

12 '3"

Короткий трос (68)

Штампованная проушина

Штампованная проушина

2'6"

757 мм

Примечание:

Все блоки в этом шаге диаметром 4 1/4".

Оставьте все болты блоков затянутыми вручную до окончания шага 13.

A. 	См. Диаграмму 1. Протянуть трос (67) вверх и через держатель двойного блока (X). Протянуть трос (67) вокруг блока (B4) и установить блок (B4) с помощью:

Одного 44 (3/8" x 1 1/2" болт с шестигранной головкой)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

B. 	См. Диаграмму 1. Протянуть трос (67) через держатель блока (Y). Протянуть трос (67) вокруг блока (B5 и установить блок (B5) с помощью:

Одного 44 (3/8" x 1 1/2" болт с шестигранной головкой)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

C. 	Вставить трос (67) через угловую вертикальную раму (D), и установить блок (B6) под тросом (67), как показано на рис., с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Двух 15 (нейлоновая втулка)

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

D. 	См. Диаграмму 1A. Прикрепить короткий трос (68) к основной несущей раме (A) с помощью:

Одного 43 (болт с шестигранной головкой 3/8" x 2 3/4")

Одного 55 (шайба 3/8")

Одного 51 (нейлоновая контргайка 3/8")

F.	См. Диаграмму 1A. Прикрепить другой конец троса (68) к крюку снизу держателя блока (Y).

ШАГ

Диаграмма 1

Установка троса

Диаграмма 1A

Начать здесь, направив трос вокруг блока (B4).

Трос нижних блоков

Диаграмма 2

Установка блока

ШАГ

Проводите сборку всех компонентов в той последовательности, в которой они представлены.

ТЕПЕРЬ - ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ ТРОСОВ

После выполнения установки тросов Вам необходимо проверить все тросы на надлежащее натяжение. Очевидными признаками того, что имеются проблемы с натяжением тросов, являются:

(	Верхняя пластина (20) не лежит непосредственно на верхнем блине весового стека (26).

(	Отверстия в штоке переключения (21) не выравнены с отверстиями в блинах весового стека (26).

( 	Трос(ы) болтаются и первые несколько дюймов упражнения нет сопротивления от весового стека

Имеются пять зон регулировки тросов на G3S:

A. Верхний болт штока переключения (22)

B. Двух регулировки в держателе двойного блока (X).

C. Два резиновых упора (85), один на угловой вертикальной раме (D) и один на раме сиденья (H).

СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 1 НА СТРАНИЦЕ 27

Если натяжение слишком сильное, и верхняя пластина (20) не лежит непосредственно на верху блинов весового стека:

1. - Затянуть резиновый упор (85).

2. - Переставить блок (B4) в нижнее отверстие в держателе двойного блока (X), или переместить блок (A7) вверх в верхнее отверстие в держателе двойного блока (X).

Если слишком много свободного хода или очень слабое натяжение:

1. - Ослабить резиновый упор (85).

2. - Переставить блок (B4) вверх на верхнее отверстие в держателе двойного блока (X), или переместить блок (A7) вниз на нижнее отверстие в держателе двойного блока (X).

3. - Дальше ввернуть верхний болт штока переключения (22) в шток переключения (21) весового стека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Тросы следует осматривать ежедневно и периодически регулировать, чтобы обеспечить надежную и плавную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После выполнения регулировки тросов, следует затянуть все болты.

Не проводить повторное затягивание болтов подушек.

ШАГ

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Еженедельно проверять стопорную гайку (25), чтобы убедиться, что она затянута и прикручена к штоку переключения (22).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Верхний болт штока переключения (22) должен быть вкручен минимум на 1/2" в шток переключения (22), и стопорная гайка (25) должна надежно стягивать пружинную шайбу (21), чтобы обеспечить надлежащее соединение.

(минимум)

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | G3SMBF-A | ОСНОВНАЯ НЕСУЩАЯ РАМА |
| B | 1 | G3SRBF-B | ЗАДНЯЯ НЕСУЩАЯ РАМА |
| C | 1 | G3SRVF-C | ЗАДНЯЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАМА |
| D | 1 | G3SAVF-D | УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАМА |
| E | 1 | G3STF-E | ВЕРХНЯЯ РАМА |
| F | 1 | G3SFF-F | ПЕРЕДНЯЯ РАМА |
| G | 1 | G3SBPA-G | РЕГУЛЯТОР ПОДУШКИ ДЛЯ СПИНЫ |
| H | 1 | G3SSF-H | РАМУ СИДЕНЬЯ |
| J | 1 | G3SLE-J | РАЗГИБАНИЕ НОГ |
| K | 2 | G3SFRB-K | СТЕРЖЕНЬ ВАЛИКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА |
| L | 1 | G3SLSPH-L | ЛЕВАЯ РУКОЯТЬ ЖИМА СИДЯ |
| M | 2 | G3SCGR-M | ХРОМОВЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ |
| N | 1 | G3STWSF-N | ВЕРХНЯЯ РАМА ВЕСОВОГО СТЕКА |
| P | 1 | G3SSPAS-P | ОПОРА РЫЧАГА ЖИМА СИДЯ |
| Q | 1 | G3SSPA-Q | РЫЧАГ ЖИМА СИДЯ |
| R | 1 | G3SRSPH-R | ПРАВАЯ РУКОЯТЬ ЖИМА СИДЯ |
| S | 1 | G3SBPF-S | РАМА ПОДУШКИ ДЛЯ СПИНЫ |
| T | 1 | G3SABPF-T | НАСТРАИВАЕМАЯ РАМА ПОДУШКИ ДЛЯ СПИНЫ |
| V | 1 | G3SSPF-V | РАМА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ |
| X | 1 | G3SDPH-X | ДЕРЖАТЕЛЬ ДВОЙНЫХ БЛОКОВ |
| Y | 1 | G3SPH-Y | ДЕРЖАТЕЛЬ БЛОКА |
| Z | 1 | G3SSPS-Z | КОЖУХ ЖИМА СИДЯ |
| AA | 1 | G3SLLHD-AA | ЛЕВЫЙ УПОР ДЛЯ НОГ |
| AB | 1 | G3SRLHD-AB | ПРАВЫЙ УПОР ДЛЯ НОГ |

Перечень основных деталей G3S

Номера деталей требуются при заказе запчастей.

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | JACN.19 | КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА 3/16" ID -ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ |
| 2 | 4 | JFEC1.75 | ПЛОСКАЯ ЗАГЛУШКА1 3/4" x 1 3/4" |
| 3 | 2 | JPW3 | ПЛАСТИКОВАЯ ШАЙБА 3" |
| 4 | 5 | JCEC1.8 | ВЫПУКЛАЯ ЗАГЛУШКА 2" X 2" X 1.8" |
| 5 | 6 | JCEC12 | ВЫПУКЛАЯ ЗАГЛУШКА 1"X2" |
| 6 | 2 | JFC22 | КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧОК 2" X 2" |
| 7 | 2 | JNB22 | НЕЙЛОНОВАЯ ВТУЛКА 2" X 2" |
| 8 | 1 | JFL22 | ВЫРАВНИВАТЕЛЬ РАМЫ 2" X 2" |
| 9 | 6 | JFREC2.5 | ЗАГЛУШКА ВАЛИКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА 2.5" OD X 1" ID |
| 10 | 1 | JRP2450 | РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА 1 1/2" X 1 1/2" |
| 11 | 2 | JRD2.5 | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО 2 1/2" |
| 12 | 3 | JWSS22 | ПРОКЛАДКА ВЕСОВОГО СТЕКА 2" X 2" |
| 13 | 2 | JSC1.37X.75 | ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА 1 3/8" OD 3/4 ID 1.5" L |
| 14 | 3 | JPP3.5W.75 | ПЛАСТИКОВЫЙ БЛОК 3 1/2" X 3/4" |
| 15 | 12 | JPB.56X.37 | РАСПОРКА БЛОКА 9/16" OD X 3/8" ID X 5/8" L (15 мм X 9 мм X 17 мм) |
| 16 | 4 | JSNAP3 | КАРАБИН 3 1/4" |
| 17 | 4 | JSB.5 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 1/2" OD X 7/16" ID X 7/8" L |
| 18 | 11 | JPP4.25W.75 | ПЛАСТИКОВЫЙ БЛОК 4 1/4" X 3/4" |
| 19 | 6 | JFOAM48 | ВАЛИК ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА 4" X 8" |
| 20 | 1 | JTP10 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА (10 фунтов) |
| 21 | 1 | JSR20 | ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (20 ОТВЕРСТИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ) |
| 22 | 1 | JSRTB.5 | ВЕРХНИЙ БОЛТ ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1/2" X 2" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 23 | 1 | JHEX.37X.87FTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 7/8" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 24 | 1 | JWSW.5 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 1/2" |
| 25 | 1 | JJN.5 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА 1/2" |
| 26 | 15 | JSP10 | БЛИН 10 фунтов |
| 27 | 2 | JWSR4.87 | СТОЯК ВЕСОВОГО СТЕКА 4 7/8" L |
| 28 | 6 | JREC1.25 | КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1" |
| 29 | 1 | JSH3X.5 | ВАЛ 3" X 1/2" |
| 30 | 2 | JRAB.25X.56FTB | КРУГЛЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ 1/4" X 9/16" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 31 | 2 | JWSW.25X.62 | ШАЙБА 1/4" ID X 5/8" OD |
| 32 | 2 | JRR1 .37X1. 125 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1 3/8" OD X 1 1/8" ID |
| 33 | 2 | JB1.25X.5 | ВТУЛКА 1 1/4" ODX 1/2" ID |
| 35 | 1 | JWB | БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ |
| 36 | 1 | JWBH | ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ |
| 37 | 1 | JWBB | СКОБА ДЛЯ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ |
| 38 | 1 | JAS.125X.25 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1/8" X 1/4" |
| 39 | 1 | JCES.75 | КОНЦЕВОЙ ВАЛ ТРОСА 3/4" L |

Перечень крепежных деталей G3S

Продолжение на следующей странице

Номера деталей требуются при заказе запчастей.

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2 | JHEX.5X3PTB | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2" X 3" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 41 | 2 | JHEX.37X7PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 7" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 42 | 8 | JHEX.37X3PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 3" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 43 | 12 | JHEX.37X2.75PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 2 3/4" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 44 | 6 | JHEX.37X1.5PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 1 1/2" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 45 | 4 | JHEX.31X1.75PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16" X 1 3/4" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 46 | 1 | JSHB.37X1.5FTB | БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КГЛЮЧ 3/8 " X 1 1/2" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 47 | 1 | JWSW.43 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 7/16" |
| 50 | 2 | JNLN.5 | НЕЙЛОНОВАЯ КОНТРГАЙКА 1/2" |
| 51 | 31 | JNLN.37 | НЕЙЛОНОВАЯ КОНТРГАЙКА 3/8" |
| 54 | 2 | JWFLT.5 | ШАЙБА 1/2" |
| 55 | 14 | JWFLT.37 | ШАЙБА 3/8" |
| 56 | 6 | JWC.37 | ИЗОГНУТАЯ ШАЙБА 3/8" |
| 57 | 5 | JWFLT.37X.75 | ШАЙБА 3/8" X 3/4" O.D. |
| 58 | 4 | JWFLT.31 | ШАЙБА 5/16" |
| 59 | 4 | JWSW.31 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 5/16" |
| 60 | 1 | JPIN4.25 | ШТЫРЬ ВЕСОВОГО СТЕКА 5 1/2" L |
| 61 | 1 | JSCH.18 | СТАЛЬНАЯ ЦЕПЬ 3/1 6" |
| 62 | 3 | JHEX.37X2.5PTB | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8" X 2 1/2" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 63 | 2 | JCB.37X2.75PTB | БОЛТ С КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ 3/8" X 2 3/4" ЧАСТИЧНАЯ РЕЗЬБА |
| 64 | 2 | JTNB2X2 | ТОЛСТАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ВТУЛКА 2" X 2" |
| 65 | 1 | JFP2X4 | ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА 2" X 4" |
| 70 | 3 | JFP2X5.5 | ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА 2" X 5 1/2" |
| 71 | 1 | JSH.75X6.5 | ВАЛ 3/4" X 6 1/2" |
| 72 | 1 | JSH.75X9.5 | ВАЛ 3/4" X 9 1/2" |
| 73 | 6 | JS.125X.37 | ВИНТ 1/8" X 3/8" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 74 | 2 | JOB1.37X.75 | САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА 1 3/8" OD X 3/4" ID 5/8" L -ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ |
| 75 | 2 | JPB1.5X.75 | ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА 1 1/2" OD X 3/4" ID 1" L -ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ |
| 76 | 5 | JAS.31X.31 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 5/16" X 5/16" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 77 | 1 | JBHPP3.75 | ПЛОСКИЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ШТИФТ 3 3/4" L |
| 78 | 1 | JBHPP6.5 | ПЛОСКИЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ШТИФТ 6 1/2" L |
| 79 | 2 | JTSPP3 | Т-ОБРАЗНЫЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ШТИФТ 3" L |
| 80 | 7 | JRAH.37X.62FTB | КРУГЛЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 3/8 " X 5/8" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 81 | 2 | JFAH.31X.37FTB | БОЛТ 5/16С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ " X 3/8" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 82 | 2 | JOB.75X.5 | САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА 3/4" OD X 1/2" ID 1/2" L -ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ |
| 83 | 1 | JFAH.37X.5FTB | БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ 3/8" X 1/2" ПОЛНАЯ РЕЗЬБА |
| 84 | 2 | JJN.31 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА 5/16" |
| 85 | 2 | JRS2.5 | РЕЗИНОВЫЙ УПОР 2 1/2" L |
| 93 | 2 | JWFLT.125 | ШАЙБА 1/8" |
| 94 | 1 | JWSPLY | СТРОП ШТИФТА ВЕСОВОГО СТЕКА |
| 99 | 1 | JSH.5X3 | ВАЛ 1/2"X3" |
| 100 | 4 | REC1.5 | КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА 1 1/2" |

Крепеж G3S (продолжение)

Номера деталей требуются при заказе запчастей.

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| U | 1 | G3SBP-U | ПОДУШКА ДЛЯ СПИНЫ |
| W | 1 | G3SSP-W | ПОДУШКА СИДЕНЬЯ |

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 1 | JHPC4155 | ТРОС ВЕРХНИХ БЛОКОВ 4270 мм (14') |
| 67 | 1 | JLPC4030 | ТРОС НИЖНИХ БЛОКОВ 3730 мм (12' 3" |
| 68 | 1 | JSC595 | КОРОТКИЙ ТРОС 757 мм (2' 6") |

| № п/п | КОЛ-ВО | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 1 | JG3SACH | РЕМНИ ДЛЯ БРЮШНОГО ПРЕССА |
| 87 | 1 | JG3SLB | СТЕРЖЕНЬ ВЕРХНЕЙ ТЯГИ |
| 88 | 1 | JG3SLRB | СТЕРЖЕНЬ НИЖНЕЙ ТЯГИ |
| 89 | 1 | JG3SLBP | ПОДУШКА ПЕРЕКЛАДИНЫ ВЕРХНЕЙ ТЯГИ |
| 90 | 2 | JFG8.5 | ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА 1 1/2" OD X 8 1/2" L |
| 91 | 2 | JFG20.5 | ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА 1 1/2" OD X 20 1/2" L |
| 92 | 6 | JFG5.5 | ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА 1 1/2" OD X 5 1/2" L |
| 95 | 1 | JG3SAS | РЕМЕНЬ ЛОДЫЖКИ |

Перечень подушек

Перечень тросов

Перечень принадлежностей

Номера деталей требуются при заказе запчастей.

ДИАГРАММА С ТРЕХМЕРНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДЕТАЛЕЙ

© Авторское право 2003. Body-Solid. Авторские права защищены. Body-Solid оставляет за собой право вносить конструктивные изменения и изменять характеристики с целью улучшения изделия.

Тренажеры Body-Solid имеют определенные характеристики и конструктивные особенности, которые запатентованы или имеют заявленный патент. Все права патентов на изобретения и промышленные образцы защищены.